Контрольні тести

для атестаційного циклу з дисципліни

«Основи проектування інтелектуальних систем»

№1

Інтелектуальна система (ІС) – це система оброблення інформації на основі ЕОМ, яка здатна …

- керувати складними процесами;

- моделювати розумові процеси, притаманні людині при прийнятті рішень;

- проектувати робототехнічні комплекси.

№2

Які властивості притаманні ІС, що самонавчається?

- здатна автоматично формувати вхідну навчальну матрицю;

- здатна оптимізувати словник ознак розпізнавання;

- здатна формувати алфавіт класів розпізнавання;

- здатна навчатися за апріорно класифікованою навчальною матрицею.

№3

Які елементи відносяться до інформаційного забезпечення інтелектуальної системи?

- комплекс технічних засобів;

- технологія оброблення інформації

- спеціальне програмне забезпечення;

- данні

№4

Які задачі  розв’язуються на етапі ескізного проектування інтелектуальних систем?

- формування технічного завдання;

- розробка програмного комплексу

- фізичне моделювання

- опис програми та інструкції для оператора.

№5

Які задачі розв’язуються на етапі технічного проектування інтелектуальних систем?

- лабораторно-дослідні роботи;

- програмна документація

- патентний та інформаційний пошук прототипів та аналогів системи;

- розробка технічного опису та інструкції з експлуатації системи.

№6

Який структурний елемент відсутній у інтелектуальній системі, що функціонує в автоматичному режимі?

- регулятор;

- система підтримки прийняття рішень;

- керуючий пристрій;

- зворотній зв’язок.

№7

Натурні випробування інтелектуальних систем – це випробування які проводяться:

- у присутності замовника на завершальному етапі перед здачею системи за       умов, максимально наближених до виробничих;

- у присутності проектувальників і замовників за програмою лабораторних випробувань;

- на етапах ескізного та технічного проектування з  метою оцінки правильності функціонування системи;

- з метою встановлення відповідальності системи та її складових технічному завданню.

№8

Укажіть формулу для інформаційного критерію Кульбака

- .

№9

Яка задача не розв’язується на етапі формування вхідного математичного опису інтелектуальних систем, що навчаються?

- формування словника ознак розпізнавання;

- формування навчальної матриці;

- реалізація алгоритму навчання інтелектуальних систем;

- формування алфавіту класів розпізнавання.

№10

Яка задача не розв’язується на етапі розвідувального аналізу даних?

- оцінка статистичної стійкості та однорідності навчальної вибірки;

- візуалізація даних

- визначення мінімального обсягу репрезентативної навчальної вибірки;

- визначення контрольних допусків на ознаки розпізнавання.

№11

Укажіть обмеження, які накладаються на роботу (допустиму) область визначення інформаційного критерію функціональної ефективності навчання інтелектуальних систем  , де  - перша достовірність,  - друга достовірність, - помилка першого ряду і  - помилка другого ряду

- <0,5; <0,5; >0,5; >0,5

- >0,5; >0,5; <0,5; <0,5

- >0,5; >0,5; >0,5; >0,5

- >0,5; <0,5; <0,5; >0,5

№12

Яке співвідношення точнісних характеристик є правильним?

Додаткові тести на оцінки «добре» (один тест) і відмінно (всі тести):

№13

Яке максимальне значення має ентропійний нормований критерій Шеннона?

- 7,5;

- 0,5;

- 1,0.

№14

Чому дорівнює максимальне значення інформаційної міри Кульбака

,

де  і  при обсязі навчальної вибірки  і ?

Тут  – помилка першого роду і – помилка другого роду.

- 12,5;

- 7,5;

- 21;

- 4,6.

№15

За формулою Байеса встановити зв’язок апостеріорної умовної ймовірності  з відповідною апріорною умовною ймовірністю. (3 бали)

- ;

- ;

- ;

- .